БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ZA3.

- Колодки подключения.

- Сетевые предохранители 5А.

- Предохранитель системы управления 2А.

- Индикатор включения напряжения 24V.

- Кнопки запоминания радиокода.

- TL – установка времени работы (0 ÷ 120с).

- TCA – установка времени автоматического закрывания (1 ÷ 120с).

- TR2M – установка времени задержки включения второго мотора при закрывании (0 ÷ 20с).

- DIP-SWITCH – выбор режима работы.

- Разъем радиоприемника.

- Индикатор запоминания радиокода.

DIP-SWITCH – выбор режимов.

1 ON	Автоматическое закрывание включено (1 OFF – выключено).

2 ON	“Открыть-стоп-закрыть-стоп” – функция кнопки (2-7) и радиоуправления включена.

2 OFF	«Открыть-закрыть» – функция кнопки (2-7) и радиоуправления включена.

3 ON	«Только открывание» – функция радиоуправления включена (3 OFF – выключена).

4 ON	Предварительное (5с) включение сигнальной лампы при открывании и закрывании

включено (4 OFF – выключено).

5 ON	Функция обнаружения препятствия включена (5OFF – выключена).

6 ON	Функция «Присутствие оператора» включена (6 OFF – выключена).

7 ON	Функция, помогающая открыть электрический замок, включена (7 OFF – выключена).

8 OFF-10 OFF  Функция закрывания в режиме открывания включена.

Устройство безопасности подключено к клеммам 2-СХ.

8 OFF – 10 ON  Функция частичный стоп включена.

Устройство безопасности подключено к клеммам 2-СХ.

Если устройство безопасности не используется, установите 8 ON.

9 OFF	Функция открывания в режиме закрывания включена.

Устройство безопасности подключено к клеммам 2-С1.

Если устройство безопасности не используется, установите 9 ON.

# Колодки подключения

| L1 – L2 | Сеть ~ 220V |
| --- | --- |
| U – W - V | Подключение 1-го мотора (задержка при открывании) |
| X – W - Y | Подключение 2-го мотора (задержка при закрывании) |
| W - E | Сигнальная лампа ~ 220V-25W движения ворот |
| E – E3 | Лампа освещения ~ 220V 25W |
| 10 - 5 | Лампа-индикатор «ворота открыты» 24V 3W макс. |
| 10 - 11 | Питание аксессуаров ~ 24V-20W макс. (фотоэлементы и т. д.) |
| 11 – S | Электрозамок ~ 12V-15W макс. |
| 1 – 2 | Кнопка «Стоп» (Н.З.) |
| 2 – 3 | Кнопка «Открыть» (Н.Р.) |
| 2 – 3P | Кнопка «Пешеходный проход» (Н.Р.) (открывается мотором 2) |
| 2 - 4 | Кнопка «Закрыть» (Н.Р.) |
| 2 – 7 | Кнопка «Открыть-Закрыть» (Н.Р.) (см. DIP-SWITCH 2-3) и радиоконтакт |
| 2 – C1 | Контакты фотоэлементов (Н.З.) – «открывание в режиме закрывания» |
| 2 – CX | Контакты фотоэлементов (Н.З.) – «закрывание в режиме открывания» DIP-SWITCH 8 OFF – 10 OFF «Частичный стоп» - DIP-SWITCH 8 OFF – 10 ON |
| B1 – B2 | Выход второго канала радиоприемника Резистивная нагрузка = 24V-5A |
| Ψ | Антенна |

Внимание! Если нет подключений к клеммам 1-2, поставьте перемычку. Если не подключены

фотоэлементы к 2-СХ, установите DIP 8 ON, если к 2-С1, установите DIP 9 ON.