БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ZA4

- Колодки подключения.

- Сетевые предохранители 5А.

- Предохранитель системы управления 2А.

- Кнопка запоминания радиокода.

- TL – установка времени работы (6 ÷ 60с).

- TR2M – установка времени задержки включения второго мотора при закрывании (1 ÷ 11с).

- TCA – установка времени автоматического закрывания (3 ÷ 153с).

- DIP-SWITCH – выбор режимов работы.

- Разъем радиоприемника.

- Индикатор запоминания радиокода.

- Регулировка усилия моторов (1min – 4max).

DIP-SWITCH – выбор режимов.

1 ON	Функция «Присутствие опетатора» включена (1 OFF – выключена).

2 ON	Автоматическое закрывание включено (2 OFF – выключено).

# Колодки подключения

L1 – L2        Сеть ~ 220V

U – W – V    Подключение 1-го мотора (задержка при открывании)

X – W – Y    Подключение 2-го мотора (задержка при закрывании)

W – E1         Сигнальная лампа ~ 220V-25W движения ворот

10 – 5           Лампа индикатор «ворота открыты» 24V-3W

10 – 11          Питание аксессуаров ~ 24V-20W max (фотоэлементы и т. д.)

1 – 2              Кнопка «Стоп» (Н.З.)

2 – 3              Кнопка «Открыть» (Н.Р.)

2 – 7              Кнопка «Открыть-Закрыть» (Н.Р.) и радиоконтакт

2 – C1           Контакты фотоэлементов (Н.З.) - «открывание в режиме закрывания»

Ψ                   Антенна

Внимание! Если нет подключений к клеммам 1-2, 2-С1, поставьте перемычки.