# БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ZBX6

- Колодки подключения.

- Сетевые предохранители 5А.

- Предохранитель питания аксессуаров 1А.

- Кнопка запоминания радиокода.

- ТСА – установка времени автоматического закрывания (3÷140с).

- DIP-SWITCH – выбор режимов работы.

- Разъём радиоприемника.

- Индикатор запоминания радиокода.

- Крепёжные отверстия.

DIP-SWITCH – выбор режимов.

| 1 ON | Функция «Присутствие оператора» включена (1 OFF – выключено). |
| --- | --- |
| 2 ON | Автоматическое закрывание включено (2 OFF - выключено). |

# Колодки подключения

L1 – L2		Сеть ~ 220V

U – W – V		Подключение мотора

W – E 1	Сигнальная лампа ~ 220V – 25W движения ворот

10 – 11		Питание аксессуаров ~ 24 – 20W макс (фотоэлементы и т. д.)

11 – FC	Лампа-индикатор «ворота открыты» 24V – 3W

11 – FА	Лампа-индикатор «ворота закрыты» 24V – 3W

1 – 2	Кнопка «Стоп» (Н.З.)

2 – 7	Радиоконтакт или кнопка управления

2 – С 1			Контакты фотоэлементов (Н.З.) – «открывание в режиме закрывания»

F – FA			Выключатель, ограничивающий открывание

F – FC			Выключатель, ограничивающий закрывание

Ψ			Антенна

Внимание! Если нет подключений к клеммам 1 – 2, 2 – С1, поставьте перемычки.