# БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ZBX7

- Колодки подключения.

- Сетевые предохранители 5А.

- Предохранитель питания аксессуаров 1А.

- Кнопки запоминания радиокода.

- AP.PARZ – установка времени работы (0 ÷ 16с).

- ТСА – установка времени автоматического закрывания (1÷120с).

- 4 DIP-SWITCH – выбор режимов работы.

- 10 DIP-SWITCH – выбор режимов работы.

- Разъем радиоприемника.

- Индикатор запоминания радиокода.

- Отверстия для крепления платы.

## Регулировка усилия мотора.

Для изменения усилия мотора передвиньте

клемму,обозначенную на рисунке стрелкой, в

одно из четырех положений: 1 – min, 4 – max.

# Колодки подключения

L1 – L2		Сеть ~ 220V

U – W – V		Мотор

W – E 1	Сигнальная лампа движения ворот ~ 220V – 25W или лампа освещения

~ 220V – 60W при установке 1 ON и 5 ON в 10 DIP-SWITCH.

10 – 11		Питание аксессуаров ~ 24 – 20W макс (фотоэлементы и т. д.)

1 – 2			Кнопка «Стоп» (Н.З.)

2 – 3P			Кнопка «Пешеходный проход» (Н.Р.)

2 – 7	Кнопка «Открыть-Закрыть» (Н.Р.)

(см. 10 DIP-SWITCH 2-3 и 4 DIP-SWITCH 1) и радиоконтакт

11 – FC	Лампа-индикатор «ворота открыты» 24V – 3W макс.

11 – FА	Лампа-индикатор «ворота закрыты» 24V – 3W макс.

2 – С 1			Контакты фотоэлементов (Н.З.) – «открывание в режиме закрывания»

2 – С 3			Контакты фотоэлементов (Н.З.) – «Частичный стоп»

B1 – B2		Выход второго канала радиоприемника (Н.Р.)

Резистивная нагрузка = 24V – 5A

F – FA			Выключатель ограничивающий открывание

F – FC			Выключатель ограничивающий закрывание

Ψ			Антенна

10 DIP-SWITCH – выбор режимов.

| 1 ON | Автоматическое закрывание включено (1 OFF – выключено). |
| --- | --- |
| 2 ON | “Открыть-стоп-закрыть-стоп” – функция кнопки (2-7) и радиоуправления включена. |
| 2 OFF | «Окрыть-закрыть» – функция кнопки (2-7) и радиоуправления включена. |
| 3 ON | «Только открывание» – функция радиоуправления включена (3 OFF – выключена). |
| 4 ON | Функция «Присутствие оператора» включена (4 OFF – выключена). |
| 5 ON | Предварительное (5с) включение сигнальной лампы включено (5 OFF – выключено). |
| 6 ON | Функция обнаружения препятствия включена (6 OFF – выключена). |
| 7 OFF | Функция открывания в режиме закрывания включена. Устройство безопасности подключено к клеммам 2-С1. Если устройство безопасности не используется, установите 7 ON. |
| 8 OFF | Функция «Частичный стоп» включена. Устройство безопасности подключено к клеммам 2-С3. Если устройство безопасности не используется, установите 8 ON. |
| 9 OFF | Функция «Полный стоп» включена. Устройство безопасности подключено к клеммам 1-2. Если устройство безопасности не используется, установите 9 ON. |
| 10 OFF | Замедление включено при подключенном оптическом датчике (10 ON – выключено). |

4 DIP-SWITCH – выбор режимов.

| 1 ON | «Только закрывание» – функция кнопки (2-7) включена. (1 OFF – выключена). |
| --- | --- |
| 2 ON | «Только открывание» – функция кнопки (2-3Р) для пешеходного прохода включена. (2 OFF – выключена). |
| 3 OFF | Оптический датчик 001В4336 включен, если установлен. Если оптический датчик не применяется, установите 3 ON. |
| 4 | Не используется. |

Примечание: выбор режимов нужно осуществлять при выключенном моторе.