БЛОК УПРАВЛЕНИЯ  ZBY 2

1.	Регулировка усилия мотора.

2.	Т.Р. - установка времени предварительного мигания сигнальной лампы.

3.	Т.С.А. - установка времени автоматического закрывания.

4.	Сетевые предохранители  5А.

5.	Предохранитель системы управления 1А.

6.	Запасные предохранители.

7.	Разъем радиоприемника.

8.	Сеть ~ 220V.

9.	Колодка подключения концевых выключателей.

10.	Колодка подключения аксессуаров.

##### Колодки подключения

L1 - L2	Сеть ~ 220 V.

U–W-V   Подключение мотора.

TM – Fa  Концевой выключатель при открывании.

TM – Fc  Концевой выключатель при закрывании.

W - E	Сигнальная лампа ~ 220V – 25W, макс.

P -8 -3	Кнопка «Пешеходный проход» (Н.Р.).

Если эта функция не используется, поставить перемычку  Р-8.

0 - 1	Питание аксессуаров ~ 24V-20W макс. (фотоэлементы и т.д.).

1 - 2	Кнопка «Cтоп» (Н.З.).

2 - 3	Кнопка «Открыть» (Н.Р.).

2 - 4	Кнопка «Закрыть» (Н.Р.).

2-3-4	Ключ-выключатель (Н.Р.).

2 - 7	Радиоконтакт или кнопка управления (Н.Р.).

1 - Fа	Лампа-индикатор «ворота закрыты» 24V 3W макс.

1 - Fc	Лампа-индикатор «ворота открыты» 24V 3W макс.

2 - С	Контакты фотоэлементов (Н.З.) – «открывание в режиме закрывания».

Т1-Т2	Для автоматического закрывания поставьте перемычку

А-7-3	Для функции радиоканала «открыть-закрыть»,поставьте перемычку А-7,

если только «открыть», поставьте перемычку  А-3.

В1-В2	Выход второго канала радиоприемника.

Резистивная нагрузка =24V-5А.

Ψ	Антенна.