# БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ZC2

- Регулировка усилия моторов (1min – 4max).

- TL-установка времени работы от (2 ÷ 9с).

- TP - gредварительное включение сигнальной лампы (0 ÷ 5 с).

- TCA - установка времени автоматического закрывания (3 ÷ 60с).

# Колодки подключения

L1 – L2		Сеть ~ 220V

U – W – V	Однофазный мотор 220V

W – E		Сигнальная лампа ~220V – 25W

0 – 1		Питание аксессуаров ~ 24V - 20W

1 – 2		Кнопка «Стоп» (Н.З.)

2 – 3		Кнопка «Открыть» (Н.Р.)

2 – 4		Кнопка «Закрыть» (Н.Р.)

1 – Fа		Лампа-индикатор «ворота закрыты» 24V 3W

2 – Fс		Лампа-индикавтор «ворота открыты» 24V 3W

2 – 3 - 4		Ключ-выключатель (Н.Р.)

2 – 7		Радиоконтакт или кнопка управления (Н.Р.)

Т1 – Т2		Т1 – Т2 разомкнуты - автоматическое закрывание выключено

Т1 – Т2 замкнуты - автоматическое закрывание включено

2 – С		Контакты фотоэлементов (Н.З.) – «открывание в режиме закрывания»

1 – S		Электрозамок ~ 12V-15W

0 – Fa		Концевой выключатель (Н.З.) при открывании

0 – Fс		Концевой выключатель (Н.З.) при закрывании

B1 – B2		Выход второго канала радиоприемника

Резистивная нагрузка 24V-1А

Ψ		Антенна