# БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ZС4

- Колодки подключения.

- Сетевые предохранители 5А.

- Предохранитель питания аксессуаров1А.

- Кнопка запоминания радиокода.

- ТСА – установка времени автоматического закрывания (3÷120с).

- DIP-SWITCH – выбор режимов работы.

- Разъем платы радиоприемника.

- Индикатор.

- Винты крепления.

DIP-SWITCH – выбор режимов работы.

| 1 ON | Функция "Присутствие оператора" включена (1 OFF – выключена). |
| --- | --- |
| 2 ON | Автоматическое закрывание включено (2 OFF – выключено). |

# Колодки подключения

L1 – L2	Сеть ~ 220V

U – W – V	Однофазный мотор ~ 220V

W – E1	Сигнальная лампа ~ 220V – 25W max движения ворот

11 - ES	Электрозамок ~ 12V - 15 W max

10 – 11	Питание аксессуаров ~ 24V – 20W max

11 – FC	Лампа-индикатор «ворота открыты» 24V – 3W max

11 – FA	Лампа-индикатор «ворота закрыты» 24V – 3W max

1 – 2		Кнопка «Стоп» (Н.З.)

2 – 7		Кнопка «Открыть-Закрыть» (Н.Р.) и радиоконтакт

2 – С1		Контакты фотоэлементов (Н.З.) – «открывание в режиме закрывания»

F – FA		Концевой выключатель (Н.З.) открывания

F – FC		Концевой выключатель (Н.З.) закрывания

Ψ		Антенна

Внимание! Если нет подключений к клеммам 1 – 2, 2 – С1, F – FA, F - FC установите

соответственно перемычки.