БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ZE3

1 - Ограничитель усилия электродвигателя

2 - Регулировка задержки автоматического закрывания (3 - 60 секунд)

3 - Регулировка времени работы электродвигателя (2 - 60 секунд)

4 - Отключение функции автоматического закрывания ( производится перерезанием проводника в точке В)

5 - Включение функции “Присутствие оператора”. При этом ворота приводятся в движение только при нажатой кнопке “Открыть” или “Закрыть”

При ее отпускании ворота останавливаются (производится перерезанием проводника в точке А)

6 - Включение функции “Только открывание” (производится перерезанием проводника в точке D)

7 - Разъем для радиоприемника

8 - Электрическая колодка

9 - Предохранители 5 А

10- Предохранитель 1,6 А

### Колодки подключения

L1 - L2	Сеть 220 Вольт

U-V-W	Подключение мотора

Е - К		Выход 220 В для осветительной лампы в корпусе редуктора (90 сек.)

E - W		Выход 230 В во время движения ворот (для сигнальной лампы)

1 - Ев		Электрозамок 24 В 15 Вт

0 - 1		Выход 24В перем. для питания вспомогательного оборудования (10Вт макс)

2 - 7		Нормально-разомкнутый вход для подключения кнопки “Открыть- закрыть”

1 - 2		Нормально-замкнутый вход для кнопки “Стоп”

2 - 3		Нормально-разомкнутый вход для кнопки “Открыть”

2 - 4		Нормально-разомкнутый вход для кнопки “Закрыть”

1 - 5		24В лампа, показывающая, что ворота открыты

2 - С1		Нормально-замкнутые контакты для подключения датчиков безопасности

(для немедленного открывания в режиме закрывания)

F – Fa		Нормально-замкнутые контакты для подключения микровыключателя мотора

на открывание

В1 - В2	Нормально-разомкнутый выход 2-го канала радиоприемника (если он

установлен)

Внимание! Если какой-либо из входов: 1-2; 2-С1; F-Fa не используется, то он должен быть замкнут перемычкой.