# БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ZL15

- Трансформатор.

- Колодка трансформатора ~ 24 V.

- Низковольтный предохранитель 3,15 А.

- TL – установка времени работы (2÷60с).

- ТСА – установка времени автоматического закрывания (2÷60с).

- TR2M – установка времени задержки второго мотора при закрывании (3÷7c).

- S1 – перемычка функции «Присутствие оператора».

- S2 – перемычка функции автоматического закрывания.

- Разъем радиоприемника.

- Колодка трансформатора ~ 220 V.

- Сетевой предохранитель 1,6 А.

- Колодки подключения.

Выбор режимов.

| S1 | Перемычка установлена - функция "Присутствие оператора" выключена. Удалена – включена. |
| --- | --- |
| S2 | Перемычка установлена – функция автоматического закрывания выключена. Удалена – включена. |

# Колодки подключения

L1 – L2	Сеть ~ 220V

M1 – N1	Мотор 1, = 24V

M2 – N2	Мотор 2, = 24V

10 – 11	Питание аксессуаров ~ 24V – 40W max

10 – E		Сигнальная лампа ~ 24V движения ворот

10 – ES	Электрозамок ~ 12V – 15W max

1 – 2		Кнопка «Стоп» (Н.З.)

2 – 7		Радиоконтакт или кнопка управления (Н.Р.)

2 – С1		Контакты фотоэлементов (Н.З.) – «открывание в режиме закрывания»

B1 – B2	Выход второго канала радиоприемника (Н.Р.)

Резистивная нагрузка = 24V – 1A

Ψ		Антенна