БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ZL160.

- Колодки подключения.

- Сетевые предохранители 5А.

- Предохранитель системы управления 3,15А.

- Индикатор запоминания радиокода.

- TL – установка времени работы (10 ÷ 80с).

- TCA – установка времени автоматического закрывания (0 ÷ 120с).

- DIP-SWITCH – выбор режима работы.

- Разъем радиоприемника.

- Кнопки запоминания радиокода.

DIP-SWITCH – выбор режимов.

1 ON	Автоматическое закрывание включено (1 OFF – выключено).

2 ON	“Открыть-стоп-закрыть-стоп” – функция кнопки (2-7) и радиоуправления включена.

2 OFF	«Открыть-закрыть» – функция кнопки (2-7) и радиоуправления включена.

3 ON	Функция «Присутствие оператора» включена (3 OFF – выключена).

4 ON	Функция, помогающая открыть электрический замок, включена (4 OFF – выключена).

# Колодки подключения

| L1 – L2 | Сеть ~ 220V |
| --- | --- |
| M – N | Мотор = 24V |
| 10 – E | Сигнальная лампа ~ 24V-25W движения ворот |
| 10 - 5 | Лампа-индикатор «ворота открыты» ~ 24V 3W макс. |
| 10 - 11 | Питание аксессуаров ~ 24V-40W макс. (фотоэлементы и т. д.) |
| 2 – ES | Электрозамок ~ 12V-15W макс. |
| 1 – 2 | Кнопка «Стоп» (Н.З.) |
| 2 – 7 | Кнопка «Открыть-Закрыть» (Н.Р.) (см. DIP-SWITCH 2-3) и радиоконтакт |
| 2 – C1 | Контакты фотоэлементов (Н.З.) – «открывание в режиме закрывания» |
| Ψ | Антенна |

Внимание! Если нет подключений к клеммам 1-2, 2-С1, поставьте перемычки.