БЛОК  УПРАВЛЕНИЯ  ZL 18

Основные компоненты монтажной схемы

1.	Трансформаторы с системой тепловой защиты.

2.	Сетевой предохранитель 2А.

3.	Клеммы выбора скорости.

4.	Точная регулировка чувствительности.

5.	Регулировка чувствительности по току во время замедления.

6.	TCA – установка времени автоматического закрывания (2 ÷ 60с).

7.	TR2M - установка времени задержки 2-го мотора при закрывании (3 ÷ 7с).

8.	Предохранитель системы управления 630 мА.

9.	Предохранитель аксессуаров 2А.

10.	Разъем для подключения радиоприемника.

11.	DIP-SWITCH – выбор режимов работы.

12.	Колодки подключения.

13.	ATI / FROG : переключатель выбора типа приводов.

14.	Регулировка чувствительности по току во время работы.

DIP – SWITCH – выбор режимо работы.

1 OFF		Функция «присутствие оператора».

2 ON		Автоматическое закрывание.

3 OFF		Полный стоп ( нормально замкнутая кнопка на контактах 1-2).

4 OFF		Открывание во время закрывания (устройство безопасности,

например фотоэлементы, на контактах 2-С1).

5 OFF		Частичный /пешеходный/ стоп на контакты  2-С3.

6 ON		Концевой выключатель на открывание - FROG  мотор М 1.

6 OFF		Концевой выключатель на открывание - ATI  мотор М 1.

7 ON		Концевой выключатель на открывание - FROG  мотор М 2.

7 OFF		Концевой выключатель на открывание - ATI  мотор М 2.

8 ON		Обнаружение препятствий / когда ворота заканчивают цикл/.

9 ON		Предварительное включение сигнальной лампы перед открыванием и-закрыванием.

10 ON		Используя радиоприемник: функция «открыть-закрыть-реверс»

10 OFF	Используя радиоприемник: функция открывания.

# КОЛОДКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

L1 - L2	Сеть ~ 230V.

М1 - N2	Мотор 1 , =24V.

М2 - N2	Мотор 2 , =24V.

R1 - Ra1	Замедление 1 мотора при открывании (Н.Р.).

R1 - Rc1	Замедление 1 мотора при закрывании (Н.Р.).

R2 - Ra2	Замедление 2 мотора при открывании (Н.Р.).

R2 - Rc2	Замедление 2 мотора при закрывании (Н.Р.).

F - Fa1	Концевой выключатель 1 мотора при открывании (Н.З.).

.

F - Fa2	Концевой выключатель 2 мотора при открывании (Н.З.).

10 - Е		Сигнальная лампа ~24V – 25W.

11 - S		Электрозамок ~ 12V – 15W макс.

+10 - -11	Питание аксессуаров 40W макс.

~ 24 V при питании ~ 230V.

= 24 V при питании = 24V.

1 - 2		Кнопка “Стоп” (Н.З).

2 - 3		Кнопка “Открыть” (Н.Р.).

2 - 3р		Кнопка “Пешеходный проход” (Н.Р.).

2 - 4		Кнопка “Закрыть” (Н.Р.).

2 - 3 - 4	Ключ - выключатель.

10 - 5		24в, 3вт макс. Лампа «ворота открыты».

2 - 7		Радиоконтакт и/или кнопка «открыть-закрыть».

2 - С1		Н.З. контакт для открывания во время закрывания.

2 - С3		Н.З. контакт «частичная остановка».

В1 - В2	Н.Р. контакт с 2-х канальным приемником 1А.

24 в постоянного тока.