БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ZL 19

# Основные характеристики

Описание блока управления.

## Блок управления для 24V редукторов постоянного тока питается от однофазной сети переменного тока 230V c частотой 50-60 Hz.

Применяется для редукторов ATI., FERNI и FROG.

Конструкция разработана фирмой CAME и соответствует стандартом безопасности UNI 8612 и уровню защиты IP 54.

Корпус пластмассовый, с отверстиями для внутренней циркуляции воздуха.

Гарантия 12 месяцев, если не было вмешательства посторонних лиц.

Этот блок управления подключается к сети переменного тока 230V через клеммы L1 и L2 и защищен предохранителем 3,15А для отключения от сети.

Схема управления питается низким напряжением и защищена предохранителем 630мА.

Общее потребление мощности 24V аксессуаров, которые защищены предохранителем 2А, не должно превышать 40W.

Безопасность.

Фотоэлементы могут быть подключены для выполнения функций:

- открывание в режиме закрывания;

- «частичный стоп» – прекращение движения ворот с возобновлением движения в режиме автоматического закрывания;

- «полный стоп» – прекращение движения ворот без автоматического закрывания. Для возобновления движения нужно нажать любую кнопку управления. Электрическая схема включает в себя амперометрический преобразователь для мотора, который переключает его всякий раз, когда возникают препятствия движению ворот при открывании или закрывании.

Если «рабочий ход», преобразователь меняет направление движения. Если это «замедление», один мотор останавливается в то время, как другой заканчивает движение. Чувствительность преобразователя может быть у4становлена подстроечными резисторами «SENS» (см. стр. 6). Трансформаторы также оснащены устройством, которое автоматически обнаруживает любую, из ряда вон выходящую, тепловую перегрузку и оставляет ворота в открытом положении.

Аксессуары, которые могут быть подключены к этому блоку управления:

- датчик температурной защиты трансформаторов (ворота открываются, если система перегрелась);

- «Ворота открыты» лампа-индикатор;

- сигнальная лампа. Мигает, когда ворота в движении;

- электрический замок;

- LB18 – плата аварийного питания, которая автоматически подключает аккумуляторы в случае отключения напряжения. Аккумуляторы подзаряжаются, когда питание восстановлено;

- AF радиоприемник.

Другие имеющиеся функции:

- Автоматическое закрывание. Таймер автоматического закрывания включается в конце цикла открывания. Работа таймера приостанавливается при срабатывании какого-либо устройства безопасности и отключения напряжения.

- Обнаружение препятствий. Когда мотор остановлен (ворота закрыты, открыты или полуоткрыты после аварийной команды «стоп»), брелок (передатчик) и кнопка управления не будут работать, если препятствие обнаружено одним из устройств безопасности (например, фотоэлементами).

- Движение «молоточек». Эта функция позволяет замку легко открываться. Створки ворот на мгновение давят на ограничитель закрывания, когда дана команда «открыть», что облегчает открывание электрозамка.

- Лампа-индикатор режима открывания, если необходимо, может работать путем перестановки перемычки (см. стр. 9).

- Блок управления дает возможность работы с редукторами ATI, FERNI и FROG, что может быть выбрано 4-х позиционным DIP-SWITCH (см. стр.5).

- Функция «присутствие оператора». Ворота работают только тогда, когда кнопка удерживается нажатой (система дистанционного радиоуправления не работает).

- Сигнальная лампа включается перед началом цикла открывания и закрывания.

- Типовые команды:

«открыть-стоп-закрыть-стоп» – для кнопки и брелка (передатчика);

«открыть-закрыть» – для кнопки и брелка;

только «открыть» – для брелка.

Регулировки.

REG/FINE – тонкая регулировка амперометрической чувствительности в рабочем режиме;

SENS/VEL – регулировка амперометрической чувствительности в рабочем режиме: min/max;

SENS/RALL - регулировка амперометрической чувствительности в рабочем режиме замедления: min/max;

TCA – установка времени автоматического закрывания от 2 до 120сек;

TR2M – задержка включения второго мотора при закрывании от 1 до 15сек;

TL – установка времени работы от 13 до 120сек;

- Перестановка клемм на плате управления используется для выбора нормальных скоростей в рабочем режиме и замедлении.

Внимание! Отключите сетевое напряжение и отсоедините аккумуляторы перед работой внутри блока.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ  ZL 19

Расположение элементов.

- Трансформаторы.

- Контакты выбора скоростей.

- Колодка для подключения блока аккумуляторов LB18

Если блок не используетсясоедините перемычками А-В; C-D; E-F, G-H.

- Предохранитель питания аксессуаров 2А.

- Предохранитель схемы управления 630мА.

- SENS. VEL. REG. FINE. – тонкая регулировка усилия во время «рабочего хода».

- SENS. VEL. – регулировка усилия во время «рабочего хода».

- SENS. RALL. – регулировка усилия во время «замедления».

- T.L. – установка рабочего времени (13 ÷с..

- T.C.A. – установка времени, через которое ворота автоматически закроются (2 ÷120 с.).

- TR2M – установка времени задержки включения второго мотора при закрывании (1 ÷15 с.).

- DIP-SWITCH – переключатель режимов работы.

- Светодиод сигнализирующий запоминание радиокода и режим автоматического закрывания.

- Кнопки запоминания радиокода.

- Перемычка выбора работы сигнальной лампы 10-Е3 или выхода В1-В2.

- Разъем подключения радиоприемника.

- Разъем для кодировки дополнительных (передатчиков TAM-TFM) с подключением кабеля.

- Сетевой предохранитель 3,15А.

- Колодки подключения.

- 4-х позиционный DIP-SWITCH.

Колодки подключения

L1 – L2	Сеть ~ 220V

M1 – N1	Мотор1 = 24V

M2 – N2	Мотор 2 = 24V

10 – 11	Подключение аксессуаров ~ 24V-40W макс. (фотоэлементы и т.д.)

10 – E		Сигнальная лампа 24V-25W макс.

11 – S		Электрозамок 12V-15Wмакс.

10 – 5		Лампа-индикатор «ворота открыты» 24V-3Wмакс.

10 – E3	Лампа цикла «ворота в движении» 24V-25Wмакс.Перемычка в позиции «В».

B1 – B2	Выход (Н.Р.)второго канала радиоприемника

Резистивная нагрузка 1А = 24V. Перемычка в позиции «А»

Ψ		Подключение антенны

C – RA1	Н.Р. контакты замедления Мотора1 при открывании

C – RC1	Н.Р. контакты замедления Мотора1 при закрывании

C – RA2	Н.Р. контакты замедления Мотора2 при открывании

C – RC2	Н.Р. контакты замедления Мотора2 при закрывании

C – FA1	Н.З. контакты концевого выключателя мотора 1 при открывании

C – FC1	Н.З. контакты концевого выключателя мотора 1 при закрывании

## C – FA2	Н.З. контакты концевого выключателя мотора 2 при открывании

C – FC2	Н.З. контакты концевого выключателя мотора 2 при закрывании

1 – 2		Кнопка «Стоп» (н.з.).Если нет DIP-SWITCH 9 ON

2 – 3		Кнопка «Открыть» (н.р.)

2 – 3P		Кнопка «Пешеходный проход» (н.р.)(открывается мотором 2)

2 – 7		Кнопка «Открыть-Закрыть» (н.р.) и радиоконтакт

2 – C1		Контакты фотоэлементов (н.з.) – «открывание в режиме закрывания».

2 – C3		Контакты фотоэлементов (н.з.) – «частичный стоп».

DIP-SWITCH – выбор режимов.

1 ON		Автоматическое закрывание включено.

2 ON		“Открыть-закрыть” – радиоуправление или кнопка управления.

2 OFF		“Открыть-стоп-закрыть-стоп” – радиоуправление или кнопка управления включено.

3 ON	“Только открыть” – радиоуправление включено (используется в режиме автоматического закрывания 1 ON).

4 ON	Предварительное включение сигнальной лампы.

5 ON	Устройство обнаружения препятствий включено.

6 ON	Функция “присутствие оператора» включена

(радиоуправление не работает).

7 ON	Функция, помогающая открыть электрический замок, включена.

8 ON	Клеммы 2 и С3 на колодке замкнуты.

8 OFF	Функция «Частичный стоп» включена

(подключены фотоэлементы).

9 ON	Клеммы 1 и 2 на колодке замкнуты.

9 OFF	Подключена кнопка “Стоп” (фотоэлементы).

10 ON	Клеммы 2 и С1 на колодке замкнуты.

10 OFF	Функция открывание в режиме закрывания включена

(подключены фотоэлементы).

4-х позиционный DIP-SWITCH.

1 ON–2 ON	Подключен привод АТ1.

1 OFF–2 OFF	Подключен привод FROG или FERNI.

3 ON	Включен тест системы безопасности, который проверяет правильность работы фотоэлементов.

- Не используется.

Выбор скоростей «рабочий ход», «замедление».

Для установки скоростей «рабочий ход» и «замедление», переставьте клеммы на трас форматоре.

1 – синий; 2 – коричневый; 3 – черный; 4 – красный; 5 – белый.

Настройка радиоканала.

Для настройки радиоканала произведите следующие действия:

А) Установите на плате приемника тип брелка (передатчика) (*). См. инструкцию на брелок.

В) Вставьте в разъем плату радиоприемника.

С) Запишите код на плате управления: удерживая нажатой кнопку СН (светодиод будет гореть постоянно). Радиокод записан. Отпустите кнопки.

(*) Для работы приемника AF43 или AF43S с брелками серии ТОР и ТАМ, поставьте перемычки на приемнике в соотвествующее положение, как показано на рисунке.

Внимание! Если Вы хотите изменить код, повторите процедуру, описанную выше.

Светодиод										Плата

записи											радиоприемника

радиокода

СН1 – Канал, для управления одной из функций установленной в блоке управления редуктора («только открыть», «открыть-закрыть», «открыть-стоп-закрыть-стоп»), в зависимости от положения DIP-SWITCH 2и 3.

СН2 – Канал, для управления аксессуарами подключенными к контактам В1-В2 (например, лампа подсвета).

### Тестирование фотоэлементов

Требуемые электрические соединения для тестирования фотоэлементов.

Подключите передатчик к клеммам TS-11, а приемник к клеммам 10-11.

Передвиньте DIP-3, четырехпозиционного DIP-SWIТCH в положение ON, который включит функцию тестирования.

Теперь блок управления будет проверять систему безопасности (фотоэлементы) каждый раз при подаче команды «открывание» или «закрывание».Если фотоэлементы сбоят, светодиод в блоке управления начнет мигать, а радиоканал и кнопка управления работать не будут.

Внимание! Перед включением теста безопасности проверьте, что нет перемычек между контактами2-С3, 2-С1, и, если фотоэлементы не будут использоваться, исключите их DIP-SWIТCH 8 и 10 соответственно, переведя в положение ON.

# Text boxes

Если подключен только один мотор М2, не ставьте перемычки на контакты  С-FA1 и C-FC1 микровыключателей мотора М1.