БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ZL35

- - Плавкий предохранитель на 2 А (принадлежности)

- - Клеммная колодка электродвигателя

- - Кабели для регулировки скорости открывания/закрывания и замедления

- - Плавкий предохранитель на 630 мА (логические схемы управления)

- - Перемычки для платы LB35

- - Разъем для платы LB35 (зарядка аккумуляторной батареи)

- - Разъемы для подсоединения микропереключателей замедления

- - DIP-переключатель для выбора функций

- - Регулировка токоизмерительного прибора (подстроечный элемент SENS)

- - Клеммная колодка подсоединения антенны

- - Разъем для радиоприемника

- - Трансформатор

- - Регулировка таймера автоматического закрывания (подстроечный элемент Т.С.А.)

- - Клеммная колодка источника питания (230 V-Р.Т.)

- - Сетевой плавкий предохранитель на 2 А

- - Подсоединительная клеммная колодка

Деталь 7

а) Замедление закрывания 	= белый

b) Общий провод (СОМ) 	= оранжевый

с) Замедление открывания 	= красный

Регулировка скорости закрывания / открывания

(Vel.1-Vel.2)и замедления (Rall)

Для установки скорости, надвигайте зажимные соединители "А" и "В" на указанные клеммы. Помните, что Vel.1 - это скорость закрывания, а Vel.2 - скорость открывания.

Для установки замедления надвигайте зажимной соединитель "С" на указанные клеммы.

DIP – SWITCH – выбор режимов

ON 	- ВКЛ.

OFF 	- ВЫКЛ.

# 1 ON		Функция непосредственного закрывания выключена; контакт (2-С5) закорочен

1 OFF			Функция непосредственного закрывания включена; задействовано устройство

системы безопасности (2-С5). ВНИМАНИЕ: в этом случае убедитесь, что

функция автоматического закрывания выключена (3 OFF)

2 ON			Устройство обнаружения препятствий (электродвигатель в крайнем положении)

выключено;

2 OFF			Устройство обнаружения препятствий (электродвигатель в крайнем положении)

включено;

3 ON			Автоматическое закрывание включено; ВНИМАНИЕ: в этом случае убедитесь,

что функция непосредственного закрывания выключена (1 ON)

3 OFF			Автоматическое закрывание выключено;

4 ON			Функция прекращения закрывания и повторного открывания выключена; контакт

(2-С1) закорочен

4 OFF			Функция прекращения закрывания и повторного открывания включена;

задействовано устройство системы безопасности (2-С1)

5 ON-6 OFF	Функция радиоуправления "только открывание" включена

(с подключенным приемником);

5 OFF-6 ON	Функция радиоуправления "открывание-закрывание-реверс" включена

(с подключенным приемником);

7 ON			Функция предварительного включения проблескового огня перед открыванием и

закрыванием включена;

7 OFF			Функция предварительного включения проблескового огня перед открыванием и

закрыванием выключена;

8 ON			Автоматическая функция включена;

8 OFF			Функция "Present man" ("уполномоченный") включена;

9 ON			Функция, которая увеличивает тормозящее воздействие на шлагбаум, включена;

9 OFF			Функция, которая увеличивает тормозящее воздействие на шлагбаум, выключена;

10 ON			Общий останов выключен; контакт (1-2) закорочен;

10 OFF	Общий останов включен; задействовано устройство системы безопасности (1-2).

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО УСТАНОВКА DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБУЕМЫМ ФУНКЦИЯМ.

Колодки подключения

|  |  | Подключение антенны Электродвигатель 24 В (пост.тока) Источник питания 230 В перем.тока Контактный выход (нормально разомкнутый) с двухканальным приемником. Мощность (с резистивной нагрузкой): - 1 А при 24 В пост.тока Разъем для одновременного управления 2-мя объединенными электродвигателями |
| --- | --- | --- |
|  |  | Контакт (нормально замкнутый) для непосредственного закрывания Функция должна устанавливаться с помощью DIP-переключателя Контакт (нормально замкнутый) для прекращения закрывания и возврата в открытое состояние (например, по сигналу фотоэлементов) Функция должна устанавливаться с помощью DIP-переключателя Клавишный селекторный переключатель |

|  |  | Разъем для подключения радио (внешний приемник) и/или кнопки "открыть-закрыть-реверс" *Кнопка закрывания (нормально разомкнутый контакт) *Кнопка открывания (нормально разомкнутый контакт) *Кнопка останова (нормально замкнутый контакт) *24 В сигнальная лампа "шлагбаум открыт" (макс. 10 Вт) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Выход 24 В в состоянии движения (например, проблесковый огонь и/или сигнальные лампы) Источник питания для принадлежностей: - 24 В перем.тока при питании от 230 В перем.тока - 24 В пост.тока при питании от 24 В пост.тока |

*Для установки дополнительных наборов нажимных кнопок: подключайте кнопки останова последовательно, подключайте кнопки открывания-закрывания в параллель.