БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ZL 37

Подключение и регулировка

1   Колодки подключения

2   Сетевой предохранитель 3.15А

3   Предохранитель для дополнительных устройств 2А

4   DIP-SWITCH - переключатель режимов работы шлагбаума

5   Разъем для радиоприемника

6   «Т.С.А.» - установка времени, через  которое шлагбаум закроется

в режиме автоматического закрывания

7   «SENS» - регулировка ограничения усилия воздействия стрелы

шлагбаума  на препятствие

8   Кнопка для записи радиокода передатчика (брелка)

9   Светодиод, сигнализирующий запоминание радиокода и отсчет

времени автоматического закрывания

10   Контакты для подключения трансформатора

11   Контакты для подключения платы бесперебойного питания LB 35

12   Перемычка для выбора режима управления кнопки на клеммах 2-7

DIP - SWITCH / Переключатель режимов

1 on   Автоматическое закрывание включено

2 on   Функция радиоуправления «Только открывание»

включена (с подключенным приемником)

2 off   Функция радиоуправления «Открыть - Закрыть»

включена (с подключенным приемником)

3 on    Сигнальные лампы включены при движении стрелы и в закрытом

положении шлагбаума

3 off 	 Сигнальные лампы включены только во время движения стрелы

4 on    Функция «Present man» (присутствие оператора) включена

5 on    Функция предварительного включения проблескового

огня перед открыванием и закрыванием включена

6 on    Устройство обнаружения препятствий включено

(шлагбаум в крайнем нижнем положении)

7 on     Ведомый двигатель

8 on    Клеммы 2 и С5 на колодке замкнуты

8 off   Функция непосредственного закрывания включена

(подключены фотоэлементы и т.д.)

9 on    Клеммы 1 и 2 на колодке замкнуты

9 off   Подключены кнопка «Стоп», фотоэлементы и т.д.

10 on Функция, увеличивающая тормозящее воздействие на шлагбаум

в режиме торможения включена

Если какой-либо из режимов не нужен, переведите переключатель

DIP-SWITCH в положение «off».

Регулировка скоростей «рабочий ход», «замедление»

(достигается перестановкой клемм на трансформаторе)

«А» - скорость рабочего хода

(Min - минимальная,

Med - средняя,

Max -максимальная)

«В» - замедление

(Мах - максимальное,

Min - минимальное)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

L1 - L2 Сеть 220 Вольт

M - N    Электродвигатель 24В (пост. тока)

10 - E    Выход 24В в состоянии движения (например,

лампы стрелы шлагбаума, сигнальная лампа)

10 - 5     Выход 24В сигнальная лампа «Шлагбаум открыт»

(мах 3Вт)

10 - 11   Выход 24В для питания вспомогательного оборудования

(мах 40Вт)

1 - 2       Кнопка «Стоп» (нормально замкнутый контакт)

2 - 3       Кнопка «Открыть» (нормально разомкнутый контакт)

2 - 7       Кнопка «Открыть - Закрыть» - последовательное нажатие

(нормально разомкнутый контакт)

2 - С1    Контакт (нормально замкнутый) для прекращения

закрывания и возврата в открытое состояние

2 - С5    Контакт (нормально замкнутый) для немедленного

закрывания

F - FA   Нормально замкнутый контакт для подключения

микропереключателя «Замедление в режиме

открывания» (подключено на заводе)

F - FC   Нормально замкнутый контакт для подключения

микропереключателя «Замедление в режиме

закрывания» (подключено на заводе)

# - (      Выход для подключения антенны

ВАЖНО! Если не подключены какие-либо исполнительные устройства

к контактам 1 - 2, 2 - С5, 2 - С1, то соответственно установите для:

1 - 2     положение 9 on DIP-SWITCH;

2 - C5  положение 8 on DIP-SWITCH;

2 - C1  «перемычка» на колодке подключения.

# Text boxes

Сеть (220V

Мотор =24V

Сигнальные лампы 24V (см. DIP-SWITCH)

Лампа-индикатор «Шлагбаум открыт»

Подключение аксессуаров

(фотоэлементы, SMA, и т.д.) ( 24V

Кнопка «Стоп» (Н. З.)

Если не  используется

Кнопка «Открыть» (Н.О.)

«Открыть - Закрыть»

Кнопка (Н.О.)

«Только закрыть»

Фотоэлементы (Н.З)

(открывание в режиме закрывания)

Если не используется

Фотоэлементы (Н.З.)

(немедленное закрывание)

Если не используется

Микровыключатель ограничения открытия

Микровыключатель ограничения закрытия

Подключение антенны