БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ZM1

Универсальная контрольная панель с микропроцессором для электродвигателей 230В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

L1-L2	Входное напряжение 230 В.

W-E	Сигнальная мигающая лампа 230В - 25Вт, макс. Длительность работы 	мигающей лампы устанавливается таймером T.R.

U-V-W	Мотор 1. Во время открывания мотор 2 автоматически запускается на 2 сек. 	раньше мотора 1.

W-X-Y	Мотор 2. Во время закрывания мотор 1 запускается раньше мотора 2. 	Задержка устанавливается от 0,5 до 18 сек. регулятором RIT 2M.

К-К1	Лампа 40Вт - 230 В. Лампа загорается в начале каждого цикла открывания 	или закрывания и горит 180 сек.

10-11	24 В перем. выход для питания дополнительного электронного 	оборудования. Максимальная мощность - 10 Вт.

1-2	Кнопка СТОП, нормально-замкнутая кнопка. Если кнопка нажата во время 	движения, ворота немедленно останавливаются. При этом автоматическое 	закрывание будет невозможно.

2-3	Нормально разомкнутая кнопка. Открывание.

2-4	Нормально разомкнутая кнопка. Закрывание.

2-АЕ	Нормально разомкнутая кнопка. Смотри 2-3 (для второй кнопки).

2-D1	Нормально замкнутые контакты (для подключения фотоэлементов и т.д.)

Датчики, подключенные к этим контактам могут выполнять 4 следующие 	функции в зависимости от положения микропереключателей 3 и 4:

OFF	  OFF		Полный стоп, так же как контакты 1-2.

ON	  OFF		Частичный стоп, при этом функция автоматического 					закрывания не выключается

OFF	  ON		"Период пережидания препятствия". Если контакты 					размыкаются во время движения ворот, ворота немедленно 				выключаются. Движение ворот возобновится в прежнем 				направлении когда контакты снова замкнутся.

ON	  ON		Открывание в режиме закрывания: ворота меняют 					направление движения, если контакты разомкнутся во 					время закрывания.

2-D2	Нормально замкнутые контакты для внешней системы безопасности (для 	подключения фотоэлементов и т.д.). См. 2-D1, но используйте 	микропереключатели 5 и 6.

2-D3	Нормально-замкнутые контакты для системы безопасности (фотоэлементы и 	т.д.). Если эти контакты размыкаются в режиме открывания, направление 	движения ворот изменится на обратное.

2-7	Нормально-разомкнутые контакты. Когда к этим контактам подключена 	кнопка или приемник дистанционного управления, возможны следующие 	функции в зависимости от положения микропереключателей 8 и 9:

OFF	   OFF		При замыкании контактов движение ворот будет меняться 				на противоположное.

OFF	    ON		При замыкании контактов будет производиться полный цикл 				открывания.

ON	    OFF	При замыкании контактов во время движения ворот, ворота 				остановятся до тех пор, пока контакты не будут замкнуты 				повторно. После этого ворота начнут двигаться в 						противоположном направлении.

2-АХ	Нормально-разомкнутая кнопка. Если контакты замыкаются, мотор 2 	выполняет цикл частичного открывания в течение времени, установленного 	регулятором RIT 2M (регулируется от 0,5 до 18 сек.)

2-АР	Нормально-разомкнутая кнопка. Если контакты замыкаются, мотор 2 	выполняет цикл полного открывания.

10-ES	Подключение электрического замка: 12В, 15Вт. Возможно  два режима 	работы в зависимости от положения микропереключателя 7:

7-OFF	Напряжение на электрозамок подается 3 секунды и на 0,5 секунды раньше, 	чем на мотор 2.

7-ON	Мотор закрывает ворота в течение 1 секунды, одновременно подается 	напряжение на электрозамок длительностью 3 сек. Затем мотор переходит в 	режим открывания.

1-FCA	Концевой выключатель на открывание для мотора 1.

1-FCC	Концевой выключатель на закрывание для мотора 1.

1-FAP	Концевой выключатель на открывание для мотора 2.

1-FCP	Концевой выключатель на закрывание для мотора 2.

10-5	Лампа, сигнализирующая, что ворота открыты (24В, 5Вт).

10-6	Лампа, сигнализирующая, что ворота закрыты (24В, 5Вт).

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- Если две противоположные команды даны одновременно, то включается режим "Полный стоп".

- Если нормально-замкнутые контакты не используются, то они должны быть закорочены перемычками.

- Время работы устанавливается от 0,5 до 120 секунд регулятором T.L.

- Мигающая лампа может быть включена до начала открывания или закрывания.  Время опережения устанавливается регулятором Т.Р. (0,5 до 18 сек.).

- Время автоматического закрывания устанавливается регулятором Т.С.А.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФУНКЦИЯХ, ВЫБИРАЕМЫХ 10-ТИ ПОЗИЦИОННЫМ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

1		ON	для раздвижных ворот

OFF	для распашных ворот

2		ON	Функция "присутствие оператора"

( движение - только при удержании нажатой кнопки )

OFF	для автоматического или полуавтоматического режима

3-4		OFF - OFF	ÑÒÎÏ

ON - OFF	Частичный стоп

OFF - ON	Период пережидания препятствия + открытие или 					закрытие

ON - ON	Открывание во время закрывания

5-6		OFF - OFF	ÑÒÎÏ

ON - OFF	Частичный стоп

OFF - ON	Период пережидания препятствия + открытие или 					закрытие

ON - ON	Открывание во время закрывания

7		ON	1 сек ( команда - закрывание ворот) + 3 сек (открывания 					электро-замка) + цикл открывания

8-9		OFF - OFF	ОТКРЫТЬ ЗАКРЫТЬ

ON - OFF	ОТКРЫТЬ СТОП ЗАКРЫТЬ СТОП

OFF - ON	ТОЛЬКО ОТКРЫТЬ

10		ON	Автоматическое закрывание разрешено

OFF	Автоматическое закрывание запрещено

# Text boxes

(

(

(

Если не используется, поставте перемычку