БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ZM2.

- Колодки подключения.

- Сетевые предохранители 5А.

- Предохранитель системы управления 3,15А.

- Индикатор включения (наличие напряжения 24V).

- Кнопка запоминания радиокода.

- TL – установка времени работы (0 ( 120с).

- T.C.A. – установка времени автоматического закрывания (1 ( 120с).

- TR2M – установка времени задержки включения второго мотора при закрывании (0 ( 20с).

- Перемычка выбора режима управления на клеммах 2-CX.

- DIP-SWITCH – выбор режимов работы.

- Разъем радиоприемника.

- Индикатор разрыва цепей 1-2, 2-С1, 2-СХ (мигает).

DIP-SWITCH – выбор режимов.

1 ON	Автоматическое закрывание включено (1 OFF – выключено).

2 ON	“Открыть-стоп-закрыть-стоп” – функция кнопки (2-7) и радиоуправления включена.

2 OFF	“Открыть-закрыть” – функция кнопки (2-7) и радиоуправления включена.

3 ON	“Только открывание” – функция радиоуправления включена (3 OFF – выключена).

4 ON	Предварительное (5с) включение сигнальной лампы при открывании и закрывании включено (4 OFF – выключено).

5 ON	Функция обнаружения препятствия включена (5 OFF – выключено).

6 ON	Функция “Присутствие оператора” включена (радиоуправление не работает). (6 OFF – выключена).

7 ON	Функция, помогающая открыть электрический замок, включена (7 OFF – выключена).

8 OFF	Функция закрывания в режиме открывания или частичный стоп включена (см. положение перемычки 9).

Устройство безопасности подключено к клеммам 2-СХ.

Если устройство безопасности не используется, установите 8 ON.

9 OFF	Функция открывания в режиме закрывания включена.

Устройство безопасности подключено к клеммам 2-С1.

Если устройство безопасности не используется, установите 9 ON.

10 ON	Включен тест безопасности, который проверяет правильность работы фотоэлементов (10 OFF – выключен).

# Колодки подключения

| L1 – L2 U – W – V X – W – Y W – E E – E1 2 – FA1 2 – FC1 2 – FA2 2 – FC2 10 – 5 10 – 11 11 – S 1 – 2 2 – 3 2 – 3P 2 – 4 2 – 7 2 – C1 2 – CX B1 – B2 Ψ | Сеть ~ 220V Подключение 1-го мотора (задержка при открывании) Подключение 2-го мотора (задержка при закрывании) Сигнальная лампа ~ 220V – 25W движения ворот Лампа освещения ~ 220V – 25W Концевой выключатель (Н.З.) 1-го мотора при открывании Концевой выключатель (Н.З.) 1-го мотора при закрывании Концевой выключатель (Н.З.) 2-го мотора при открывании Концевой выключатель (Н.З.) 2-го мотора при закрывании Лампа – индикатор «ворота открыты» 24V – 3W макс. Питание аксессуаров ~ 24V – 20W макс. (фотоэлементы) и т.д. Электрозамок ~ 12V – 15W макс. Кнопка «Стоп» (Н.З.) Кнопка «Открыть» (Н.Р.) Кнопка «Пешеходный проход» (Н.Р.) (открывается мотором 2) Кнопка «Закрыть» (Н.Р.) Кнопка «Открыть-Закрыть» (Н.Р.) (см. DIP-SWITCH 2-3) и радиоконтакт Контакты фотоэлементов (Н.З.) – «открывание в режиме закрывания» Контакты фотоэлементов (Н.З.) – «закрывание в режиме открывания» – перемычка 9 в позиции А «частичный стоп» - перемычка 9 в позиции В Выход второго канала радиоприемника Резистивная нагрузка = 24V-5А Антенна |
| --- | --- |

Внимание! Если нет подключений к клеммам 1 – 2,  2 – FA1, 2 – FC1, 2 – FA2, 2 – FC2, поставьте перемычки. Если не подключены фотоэлементы  к 2 – CX, установите DIP 8 ON,

если к 2 – C1, установите DIP 9 ON.

## Тестирование фотоэлементов

Требуемые электрические соединения для тестирования фотоэлементов.

Для фотоэлементов серии DOC подключите передатчик к клеммам TS–11, а приемник к клеммам 10-11 (см. рис. 1).

Для фотоэлементов серии DIR соедините клемму 2 передатчик с клеммой TS блока управления. Контакты 10-2 приемника с контактами 10-2 блока управления. Передатчик и приемник соедините между собой, используя контакты TX (см. рис. 2).

Установите DIP-SWITCH 10 ON, что включает функцию тестирования.

Внимание! Перед включением теста безопасности проверьте, что нет перемычек между контактами 2-СХ, 2-С1, а если фотоэлементы не будут использоваться исключите их DIP-SWITCH 8 On и 9 On соответственно.