БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ZR23

- DIP-SWITCH – выбор режимов работы.

- Предохранитель аксессуаров 630 mА.

- Сетевые предохранители 5А.

- Колодки подключения.

- Разъем платы радиоприемника.

- Кнопка и индикатор запоминания радиокода.

- ТСА – установка времени автоматического закрывания (3÷120с).

- TL – установка времени работы (8÷75 с).

DIP-SWITCH – выбор режимов.

| 1 ON | Функция "Присутствие оператора" включена (1 OFF – выключена). |
| --- | --- |
| 2 ON | Автоматическое закрывание включено (2 OFF – выключено). |

# Колодки подключения

L1 – L2	Сеть ~ 220V

U – W – V	Мотор однофазный ~ 220V-500 V max.

W – E1	Сигнальная лампа ~ 220V – 25W max.

E1 – E3	Лампа подсветки ~ 220V – 25W max.

0 - 11		Питание аксессуаров ~ 24V – 5W.

1 – 2		Кнопка «Стоп» (Н.З.)

2 – 7		Кнопка управления "Открыть-стоп-закрыть"(Н.Р.).

2 – С1		Контакты фотоэлементов (Н.З.) – «открывание в режиме закрывания»

ψ		Антенна.

Внимание! Если нет подключений к клеммам 1 – 2 и 2 – С1, установите перемычки.