БЛОК УПРАВЛЕНИЯ  ZT4

- Колодки подключения.

- Сетевые предохранители 8А.

- Предохранитель аксессуаров 2А.

- Разъем радиоприемника.

- Кнопки запоминания радиокода.

- DIP-SWITCH – выбор режимов работы.

- AP. PARZ – установка времени частичного открывания (1 ÷ 14с)

- TCA – установка времени автоматического закрывания (1 ÷ 50с).

- Индикатор запоминания радиокода.

DIP-SWITHCH – ВЫБОР РЕЖИМОВ.

1 ON	Автоматическое закрывание включено ( 1 OFF – выключено).

2 ON	«Открыть-стоп-закрыть-стоп» – функция кнопки (2-7) и радиоуправления включена.

2 OFF	«Открыть-закрыть»– функция кнопки (2-7) и радиоуправления включена.

3 ON	«Только открывание» – функция радиоуправления включена

(3 OFF-выключена).

4 ON	Функция «Присутствие оператора» – включена (4 OFF-выключена).

5 ON	Предварительное (5с) включение сигнальной лампы при открывании и закрывании

(5 OFF-выключено).

6 ON	Функция устройства обнаружения препятствия включена (6 OFF-выключена).

7 OFF	Функция открывания в режиме закрывания включена.

Устройство безопасности подключено к  клеммам 2-С1.

Если устройство безопасности не используется, установите 7ON.

8 OFF-9 OFF	Функция закрывания в режиме открывания включена.

8 OFF-9 ON	Функция «Частичный стоп» включена.

Устройство безопасности подключено к клеммам 2-СХ.

Если устройство безопасности не используется, установите 8 ON.

10 OFF Функция «Полный стоп» включена.

Кнопка «Стоп» подключена к клеммам 1-2.

Если кнопка не используется, установите 10 ON.

11 OFF Функция «Ведомый» выключена

(включается только для синхронной работы двух моторов).

12 ON Функция «Частичное открывание» включена.

Автоматическое закрывание фиксированное, через 8с.

12 OFF Функция «Частичное открывание» включена.

Автоматическое закрывание устанавливается подстроечным резистором,

если установлен.

13 ON Тест безопасности, для проверки правильности работы фотоэлементов включен

(13 OFF – выключен).

14 OFF Функция «Мастер» выключена

(включается только для синхронной работы двух моторов).

- Не используется.

16 ON-17 OFF Лампа подсветки включена ( 16 OFF – выключена).

17 ON-16 OFF Лампа цикла включены (17 OFF – выключена).

- Не используется.

- Не используется.

- Не используется.

КОЛОДКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

## R - S	Сеть ~ 220V однофазная (перемычка 220-СОМ)

R – S - T	Сеть ~ 380V трехфазная (перемычка 380-СОМ)

U – W - V	Подключение мотора ~ 220/380V

E - E1	Сигнальная лампа ~ 220V-25W движения ворот

10 – 11	Питание аксессуаров ~ 24V-20W макс. (фотоэлементы и т.д.)

5 – 11	Лампа-индикатор «ворота-открыты» ~ 24V-3W макс.

6 - 11	Лампа-индикатор «ворота-закрыты» ~ 24V-3W макс.

10 - E4	Выход ~ 24V в движении

1 - 2	Кнопка «Стоп» (Н.З.).

2 – 3	Кнопка «Открыть» (Н.Р.)

2 - 3Р	Кнопка «Пешеходный проход» (Н.Р.)

5 – 11	Лампа-индикатор «Ворота-открыты» 24V-3W макс.

6 – 11	Лампа-индикатор «Ворота-закрыты» 24V-3W макс.

10 - Е4	Выход 24V в движении

2 – 4	Кнопка «Закрыть» (Н.Р.)

2 – 7	Кнопка «Открыть-Закрыть» (Н.Р.) (см. DIP-SWITCH 2-3) и радиоконтакт

2 - С1	Контакты фотоэлементов (Н.З.) – «открывание в режиме закрывания»

2 - СХ	Контакты фотоэлементов (Н.З.) – «закрывание в режиме открывания»

DIP-SWITCH 8 OFF-9 OFF.

«Частичный стоп» – DIP-SWITCH 8OFF-9ON

F - FA	Концевой выключатель на окрывание

F - FC	Концевой выключатель на закрывание

2MOT	Контакты для синхронной работы двух моторов

B1 - B2	Выход второго канала радиоприемника.

Резиситивная назгрузка = 24V-5A

Ψ	Антенна

Внимание! 	Если нет подключений к клеммам 1-2, установите 10 ON, если не подключены фотоэлементы к 2-С1, установите 7 ON, если к 2-СХ, установите 8 ON